AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  GORJ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Draft

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. RHINO S.R.L.  cu sediul în municipiul Târgu Jiu, strada Victoriei, nr.225, Județul Gorj, înregistrată la  APM Gorj cu nr.  3850/15.04.2024 și a completărilor cu nr. 4965/22.05.2024, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică  din data de  25.06.2024, că proiectul: ”Scoatere din fond forestier a suprafeței de 873 mp aferentă drumului de acces în carieră”  , amplasat în  localitatea Bumbești –Jiu, satul Pleșa, situl NATURA 2000 RO SCA 0129 Nordul  Gorjului de Vest, judeţul Gorj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării  impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2. Inductria extractivă, pct. 2, lit. e) instalații industriale de suprafață pentru extracția cărbunelui, petrolului, gazelor naturale și minereurilor, precum și a șișturilor bituminoase; și pct. 10 (proiecte de infrastructura) - litera i) instalatii de conducte pentru gaz și petrol, altele decat cele prevăzute in Anexa nr. 1.

b) din analiza listei de control pentru etapa de încadrare rezultă că proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului;

c) punctele de vedere exprimate în scris ale membrilor CAT nu au fost de natură care să conducă la continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;

d) În perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect.

e) Din analiza criteriilor din Anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 rezultă că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se urmărește scoaterea definitive din fond forestier  a suprafeței de 873 mp –aferenți drumului de acces in carieră,  pentru continuarea exploatării granitelor.

Pe durata de construire a carierei de exploatare, se vor realiza mai multe semi-trepte și trepte intermediare prin intermediul cărora se va contura morfologia finală și conturul carierei.

Treapta inferioară va înainta odată cu exploatarea resursei, conturând dezvoltarea vetrei de carieră, ce se va situa la o altitudine de aproximativ 450m.

Perioada de implementare propusă

Se preconizează că întregul proiect să se deruleze pe o perioadă de aproximativ 60 luni, începând cu luna iunie 2024 și până în luna decembrie 2029.

Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

Terenul este situat în extravilanul loc. Pleşa, loc. aparţinătoare oraşului Bumbeşti Jiu. Terenul și este proprietatea Obştei de pădure Porceni –Pleșa și se află în Unitatea de Producție Obștea de Pădure Pleșa –Porceni, unitatea amanajistică 160 C.

Profilul și capacitățile de producție

Se propune ca o suprafață ce totalizează 873 mp să fie scoasă definitiv din fondul forestier, să poată fi continuate lucrările de exploat\re a granitului în carieră.

Exploatarea granitelor se face de la nivelul unui perimetru reglementat anterior prin:

-	Acordul de mediu GJ-39/26.07.2006

-	Acordul de mediu GJ-3/12.03.2007

-	Acordul de mediu nr. GJ -10/31.07.2009

-	Acordul de mediu nr. 1/19.03.2018

-	Acordul de mediu nr. 7/30.03.2022

-	Autorizația de mediu nr. 13/27.01.2011, revizuită la data de 25.09.2023

Compensarea suprafețelor de teren defrișate se va realiza în cadrul unei etape subsecvente, conform prevederilor legale în vigoare, urmând ca pierderile să fie compensate prin introducerea în circuit silvic a unor alte terenuri ce îndeplinesc cerințele tehnice.

La nivelul prezentei etape a fost întocmită Fișa tehnică de transmitere-defrișare de către S.C. BIOTOP 2006 S.R.L. sub nr. 2274-2/19.04.2024 (Anexată prezentului document).

Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Ulterior etapei de defrișare, lucrările de pregătire specifice metodei de exploatare prin lucrări miniere la zi, în carieră, în trepte descendente, constau din lucrări de descopertare şi lucrări pentru asigurarea accesului utilajelor la treptele de exploatare.

Perimetrul de exploatare urmează a prelua elementele morfo-geometrice uzuale ale carierelor de exploatare la zi, în trepte descendente, ce asigură stabilitatea şi exploatarea în siguranţă, dezvoltându-se în continuarea perimetrului existent. Elementele tehnice de urmărit sunt:

- înălţimea treptei (maximă)				20 m

- lăţimea bermei 	- de lucru			20 m

- de transport						10 m

- de siguranţă						  4 m

- unghiul de taluz 	- în lucru			70º

- final							65º

Pe durata de construire a carierei de exploatare, se vor realiza mai multe semi-trepte și trepte intermediare prin intermediul cărora se va contura morfologia finală și conturul carierei.

Dislocarea rocii din masiv se face prin procedeul de perforare–pușcare și cuprinde următoarele etape:

-	forarea găurilor de sondă Ø 90-120mm;

-	încărcarea găurilor forate și pușcarea;

-	controlul frontului de lucru și rănguirea;

-	spargerea supragabariților cu piconul;

-	încărcarea materialului derocat și transportul la stația de prelucrare.

Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea

Proiectul urmărește scoatere definitivă din fond forestier în vederea exploatării granitului care se care se realizează astfel :

Etape premergătoare exploatării

Imediat după etapa de defrișare, la limita superioară, se va realiza o tranșee de pregătire ce va presupune:

- eliberarea terenului;

este o lucrare inevitabilă şi obligatorie menită a conserva materialul organic ce urmează a fi integrat în stiva de sol vegetal, prin compostare, astfel încât în fazele ulterioare de restaurare ecologică şi închidere să se asigure materialul necesar, de calitate (sol vegetal).

- amenajarea accesului tehnologic la treptele de exploatare;

se va face prin săpătură în debleu cu excavatorul şi buldozerul pe o lăţime de 5 m şi lungime de cca 100m folosindu-se totodată şi condiţiile naturale oferite de teren astfel încât, volumul de lucrări să fie cât mai mic. Traseul ales va asigura accesul utilajelor folosite la exploatare până la cota superioară a carierei. Traseul căii de acces se va consolida prin aşternerea de rocă şi amestec de rocă cu pământ (volume obţinute din descopertă)

- descopertarea;

este operaţia de îndepărtare a :

·	solului vegetal care se dezvoltă la suprafaţa unui zăcământ în scopul realizării accesului spre roca ce se va exploata; de regulă dezvoltarea solului vegetal se face pe o adâncime de până la 30cm, astfel că prin această operaţie se urmăreşte îndepărtarea selectivă a stratelor superficiale de sol;

·	îndepărtarea orizonturilor de sol profunde se realizează în scopul asigurării accesului direct la rocă, presupunând inclusiv îndepărtarea stratelor de rocă alterată şi rocă amestecată cu pământ.

Solul vegetal existent pe amplasament fiind dezvoltat pe o rocă magmatică şi pe un teren în pantă, are grosimi reduse, cuprinse între 0,10-0,30 m uneori lipsind (de ex. sectoarele de pantă cu înclinaţii mari). Decopertarea se va executa eşalonat, prin îndepărtarea cu buldozerul a solului vegetal de pe o suprafaţă prestabilită situată la nivelul treptei care se va exploata. Buldozerul îşi va forma front de lucru din accesul tehnologic iar prin modul specific de lucru, va decapa solul vegetal şi prin împingere îl va dirija astfel încât, acesta (solul) să ajungă prin deplasare gravitaţională spre baza dealului de unde va fi preluat cu autoîncărcătoare frontale şi va fi transportat la halda amenajată în scopul depozitării temporare şi conservării.

- deschiderea

Pentru a se evita împrăştierea materialului, evacuarea gravitaţională se va face în relee succesive constând în împingerea materialului astfel încât să ajungă gravitaţional numai până la un  punct prestabilit situat pe pantă la distanţă mai mică faţă de frontul de lucru al buldozerului. De aici, materialul se împinge cu un buldozer ajungând gravitaţional la următorul punct şi în final, la baza dealului. Numărul releelor depinde de cota la care lucrează buldozerul care execută decopertarea şi conformaţia terenului.

La nivelul perimetrului de carieră existent au fost identificate două astfel de zone la nivelul cărora se pot realiza jgheaburi gravitaționale; traseele acestora au fost utilizate în dezvoltarea perimetrelor de carieră pre-existente.

Metoda de evacuare gravitaţională a materialului decopertat rămâne avantajoasă deoarece elimină transportul auto şi este favorizata panta terenului.

Volum total de sol vegetal: V = S x gm, unde:

V = volum sol vegetal;

S = suprafaţa finală de reprofilare a carierei (estimativ) ≈ 0,3321 ha

gm = grosimea medie a solului vegetal = 0,20m

V = 3748 mp x 0,2 = 749 mc

Solul vegetal descopertat se va depozita într-o haldă separată în vederea conservării şi a folosirii ulterioare în lucrările de refacere a mediului. Deoarece descoperta va fi depozitată în haldă pentru o perioadă de timp, managementul acesteia se va face conform prevederilor HG 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, urmând a fi asimilată solurilor sterile de descopertă, fiind utilizabilă ca material inert pentru umpluturi, fundări sau rambleeri în cadrul proiectelor de infrastructură.

După avansarea suficientă a lucrărilor de exploatare, solul vegetal descopertat se va depozita în incinta carierei, direct pe vatră şi/sau berme. Acest mod de depozitare va conduce la reducerea impactului asupra mediului şi va uşura executarea lucrărilor de refacere a mediului, fiind recomandat si de documentul de referinţă BREF - MTWR Management of Tailings and Waste-rock in Mining Activities: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/mmr.html

referitor la cele mai bune tehnici existente pt administrarea sterilului şi a pietrei reziduale rezultate din activitaţile miniere. Treptat, orizonturile superficiale de sol de la nivelul haldei se vor utiliza ca material de copertă în etapele de restaurare ecologică a amplasamentului.

Exploatarea propriu-zisă (derocarea rocii utile)

Resursele se vor extrage prin tehnici specifice mineritului convenţional din cariere de piatră. Metoda de exploatare aplicată este ”în carieră cu trepte descendente, cu derocarea rocii utile prin excavare”, dată fiind fisuraţia puternică a zăcământului şi alterarea masivă a rocii. După caz, se va face apel și la pușcari controlate, cu întârziere la milisecundă, utilizându-se găuri de foreză și tuburi Nonnel.

Spargerea supragabariţilor (blocuri), se va realiza cu ajutorul unui excavator echipat cu picon.

Treptele de exploatare sunt unităţi de exploatare predimensionate conform normativelor tehnice în domeniu, constituind în ansamblul lor cariera proiectată.

Exploatarea resurselor de dacit din amplasament se va face eşalonat, în cadrul unor perimetre de exploatare succesive, delimitate în funcţie de producţia programată anual astfel încât, zăcământul să fie exploatat în mod raţional şi cu rentabilitate maximă.

Accesul utilajelor folosite la treptele de exploatare se va face pe un drum tehnologic amenajat în acest scop având un traseu stabilit astfel încât să deservească obiectivul pe toată perioada de funcţionare.

Evacuarea din carieră a materialului derocat

Materialul geologic va fi manipulat la nivelul perimetrului de exploatare cu ajutorul utilajelor de mare capacitate (excavator, încărcător frontal) ce vor transporta volumele brute spre stația de sortare/concasare de la nivelul vetrei de carieră (activitate reglementată prin documentele emise în anii anteriori de funcționare).

Prelucrarea rocii exploatate constă din concasarea (sfărâmarea) rocii în scopul aducerii blocurilor de rocă la dimensiuni mai mici astfel încât să poată fi preluate cu uşurinţă în cupa utilajului de încărcat în mijloace auto cu ajutorul stației de sortare/concasare.

Evacuarea utilului geologic, pe sorturi, se va realiza cu ajutorul autocamioanelor rutiere.

Calitatea producţiei

Din punct de vedere calitativ resursele corespund obţinerii prin prelucrare a agregatelor concasate şi sortate conforme  SR 667/2006.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Pentru proiectul analizat nu este necesară racordarea la rețele tehnico-edilitare.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

La epuizarea resursei geologice, la nivelul prezentului proiect, în coelație cu proiectele preliminare de exploatare se vor aborda măsuri de integrare în peisaj și refacere a amplasamentelor prin măsuri directe și active de restaurare ecologică ce se vor baza și pe încurajarea instalării succesiunii naturale de vegetație.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

In varianta propusă pentru acces se prevede utilizarea căilor existente tehnologice desprinse din DN 66 către perimetrul de exploatare al carierei.

Resurse naturale folosite în construcție și funcționare

În cazul proiectului de faţă, resursele naturale necesare implementării proiectului sunt reprezentate de resursa geologică propriu-zisă (granite), la care se vor adăuga volume de apă ce se vor prelua din pârâul Porcului, necesare stropirii căilor de acces sau a fronturilor de lucru.

Metode folosite în demolare

În vederea funcționalizării proiectului nu sunt necesare nici un fel de lucrări de demolare, zona fiind lipsită de obstacole construite.

III.4.9. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare și folosire ulterioară

Se preconizează ca întregul proiect să se deruleze pe o perioadă de aproximativ 60 luni, începând cu luna iunie 2024 și până cel mai târziu în luna decembrie 2029.

Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Prin prezentul proiect se dorește extinderea lucrărilor de exploatare a resursei geologice de la nivelul perimetrelor de exploatare operate de SC Rhino SRL.

La nivelul carierei se vor derula pe lângă activitățile de derocare și activități de prelucrare primară (concasare și sortare), respectiv transport. Activitățile de prelucrare primară/secundară au fost reglementate prin proceduri tehnico-administrative derulate anterior.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

În vederea fundamentării deciziei privind alegerea amplasamentului, beneficiarul a considerat mai multe aspecte, după cum urmează:

a.	Disponibilitatea de resursă;

b.	Eficienţa economică;

c.	Accesibilitatea;

d.	Amprenta asupra factorilor de mediu;

Urmărind argumentele inițiale privind alternativele de dezvoltare a unui astfel de proiect, se observă că alegerea zonei a reprezentat soluţia cea mai apropiată de optimul de valorizare.  In fapt perimetrul țintă, reprezintă soluția de extindere și maximizare a eficienței în exploatarea resursei naturale reprezentate de volumele de utile geologice.

Secțiunea IV – Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Pentru punerea în operă a proiectului nu sunt necesare nici un fel de lucrări de demolare/dezafectare. Terenurile vizate de amplasarea obiectivelor sunt libere; căile de acces sunt pre-existente, nefiind nevoie a se realiza alte căi de acces.

– Descrierea amplasării proiectului

Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

În nici una din etapele proiectului, nu este previzionat un impact transfrontieră, proiectul având o dimensiune și o amprentă ecologică punctiformă raportată la teritoriul național. Distanța față de granița de Stat proximală (granița cu Serbia) este de peste 80km în linie dreaptă (spre SV).

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

La nivelul amplasamentului studiat nu apar listate elemente de patrimoniu cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Destinația inițială a terenului a fost de pădure, aparținând Obștei de pădure Porceni-Pleșa, inclusă în Amenajamentul Silvic și aparținând UP I Obștea de pădure Porceni -Pleșa, ua 159F.

Politici de zonare şi de folosire a terenului

La nivelul zonei studiate nu au fost delimitate zone dedicate unor folosințe specifice.

Conform prevederilor Legii 50 din 1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, actualizată și republicată Art. 2 alin. (4), lit. d, în vederea emiterii autorizațiilor de construire pentru cariere, nu mai este nevoie de parcurgerea unei etape de reglementare urbanistică prin elaborarea PUZ.

Arealele sensibile

Din punct de vedere al protecției naturii, perimetrul studiat se regăsește cuprins în rețeaua Natura 2000: ROSAC 0129 Nordul Gorjului de Vest

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Amplasamentul a fost ales în prelungirea perimetrelor exploatate anterior de către companie. In aceste condiții, soluția de dezvoltare urmărește și extinderea perimetrelor anteriore pentru care se crează premisele de valorizare în profunzime a utilului geologic.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: Nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

Nu este cazul.

.

e) poluarea și alte efecte negative: impactul produs asupra mediului prin activitățile de execuție propuse va fi redus deoarece echipamentele și utilajele utilizate vor fi performante, corespunzătoare și moderne. Realizarea proiectului nu va produce poluare semnificativă – gaze de eșapament de la mijloacele de transport și utilaje, pe perioada de realizare a proiectului; zgomot local, temporar pe perioada realizării proiectului cu încadrarea în limitele admisibile ale nivelului de zgomot conform standard SR 10009/2017 – acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:  se vor lua toate măsurile pentru a împiedica producerea de accidente.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): se estimează, ca pe perioada de execuție a lucrărilor, proiectul va genera un impact nesemnificativ, asupra populației și sănătăți umane, iar măsurile propuse au rolul de a evita potențialul diconfort asupra acestora.

2.   Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: Scoaterea definitivă propusă se va realiza în județul Gorj, orașul Bumbești Jiu, satul Pleșa, un teren cu destinația drum.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale răurilor: nu este cazul

2. zone costiere și mediul marin: nu este cazul

3. zonele montane și forestiere:  nu este cazul

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:  nu este cazul

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

7. zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul

3.   Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le poate avea proiectul  asupra mediului analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor de mediu, și  ținând seama de:

a)	importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată:  Impactul se va manifesta local, temporar, numai în zona de lucru, în faza de execuție;

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra habitatelor din zona analizată în condițiile respectării măsurilor prevazute în memoriu.

Finalizarea lucrărilor de înlocuire a conductei de gaze nu are un impact negativ asupra populației și nici a mediului înconjurător, intrucât este o lucrare cu caracter temporar.

b) natura impactului: În urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se poate aprecia că nu există efecte permanente, lucrările desfășurate vor avea un efect temporar redus și reversibil asupra factorilor de mediu;

Efectele negative produse ca urmare a realizării proiectului asupra calității mediului se pot produce doar în cazuri accidentale.

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

d)intensitatea și complexitatea impactului:  redusă, în perioada de execuție. Prin măsurile de construcție adoptate, prin tehnologia de execuție și de exploatare care se vor aplica în conformitate cu legislația în vigoare, se reduce la minim probabilitatea de apariție a impactului. Pe perioada de execuție a lucrărilor impactul potențial este redus, va fi local.

e) probabilitatea impactului:  Din analiza impactului asupra fiecarei componente de mediu se poate aprecia ca realizarea proiectului prezinta un impact redus din punct de vedere al poluǎrii mediului ambiant, strict în zona amplasamentelor lucrărilor propuse; Lucrările se vor desfășura cu respectarea normelor specifice impuse, utilajele vor fi omologate, verificate si autorizate sa execute lucrarile propuse, iar mediul nu va fi afectat.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul este local, temporar strict pe perioada de execuție a lucrărilor, nerepetabil după execuția lucrărilor și reversibil;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:

Lucrările nu vor avea un impact negativ asupra factorilor de mediu, deoarece aceste lucrări nu implică amenajarea unor noi căi de acces sau platforme, singurele posibile surse de poluare fiind mașinile ce vor transporta echipamentele și muncitorii, dar în condițiile de funcționare normală și de respectare a instrucțiunilor de proiectare,  nu vor afecta factorul de mediu aer.

Zgomotul și vibrațiile rezultate de la utilajele de transport care tranziteaza locația amplasamentului se produc în situații normale de exploatare a utilajelor, au caracter temporar și nu au efecte negative asupra mediului.

Lucrările se vor face eșalonat  astfel că nu putem vorbi despre un impact cumulativ, iar activitățile generatoare de zgomote ridicate vor fi planificate, astfel incat sa se evite o suprapunere a acestora și în timpul realizării lucrărilor să nu se producă un impact cumulativ.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin realizarea proiectului impactul este redus, local, pe perioada de execuție a lucrărilor.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, nu are impact semnificativ asupra corpurilor de apă și nu se supune procedurii de avizare din punct de vedere al gospodăririi apelor.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

·	Investiția se va realiza cu respectarea datelor și specificațiilor din documentația tehnică;

·	Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului , aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

Deșeuri :

·	Gestionarea tuturor categoriilor de deșeurise va realiza cu respectarea prevederilor O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

·	Se va amenaja un spațiu provizoriu de pe care se vor stoca temporar pe categorii deșeurile rezultate  din lucrările prevăzute  și deșeurile  municipale.

·	Deșeurile  care pot fi valorificate vor fi predate unor societăți autorizate, iar           deșeurile din construcții vor fi transporatate și depozitate pe amplasamentul indicat de primărie în autorizația de construire;

·	Deșeurile municipale se vor preda unei firme de salubritate.

·	Se va urmări minimizarea cantităților de deșeuri  ce urmează a fi depozitate într-un depozit definitiv prin recuperarea tuturor deșeurilor ce pot fi valorificate;

·	Titularul are obligația raportării către autoritatea publică locală a cantității totale de deșeuri generate din copnstrucții;

·	Este interzisă abandonarea deșeurilor sau depoziotarea acestora în locuri neautorizate.

Zgomot:

·	În perioada execuţiei lucrărilor se vor  asigura condiţiile necesare astfel încât să fie respectate limitele de zgomot prevăzute de SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant; Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei  industriale nu va depăși nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A : LaeqT 65 dB(A);

Apa :

·	Este interzisă deversarea de ape uzate și a reziduurilor de orice fel în apele de suprafață sau subterane;

·	Se vor lua măsuri de evitare a poluării produsă de scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi, alte substanţe chimice ce ar putea contamina apele freatice în perioada de execuţie a lucrărilor;

·	Cântarul se va amplasa cu respectarea zonei de protecție a pârâului Porcu;

Sol:

·	Organizarea de şantier necesară pentru realizarea proiectului se va amenaja în

interiorul suprafeţei destinate grupului de facilităţi de suprafaţă. Organizarea de şantier va fi utilizată în principal pentru depozitarea temporară a materialelor necesare execuţiei proiectului precum şi pentru gararea utilajelor implicate în aceste lucrări.

·	După finalizarea lucrărilor prevăzute în proiect, zonele ocupate temporar afectate de execuția lucrărilor sau cu organizarea de șantier vor fi curățate și nivelate, iar terenul adus la starea inițială.

·	În caz de poluări accidentale, respectiv descărcări de ape uzate menajere, scurgeri accidentale de combustibili de la utilajele și echipamentele folosite, depuneri necontrolate de deșeuri rezultate etc. se vor lua măsuri imediate de curățare și ecologizare a zonei afectate.

·	La încetarea activității de execuție a lucrărilor proiectate se vor lua de pe șantier utilajele și echipamentele, se vor înlătura deșeurile, se vor curăța zonele deservite de organizarea de șantier, vor fi ecologizate zonele de vegetație afectate;

·	Se vor lua măsuri de evitare a poluării produsă de scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi, alte substanţe chimice ce ar putea contamina solul în perioada de execuţie a lucrărilor;

Aer:

·	Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

·	În perioada execuţiei lucrărilor se vor asigura măsuri pentru limitarea antrenării prafului şi pulberilor provenite de la echipamentele mobile rutiere şi nerutiere, sau din manipularea materialelor de construcţii, în vederea respectării STAS 12574/1987 privind valorile limită a poluanților în aer;

·	Autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă; Se vor folosi utilaje de construcţii şi mijloace de transport care să nu producă poluarea aerului şi disconfort populaţiei;

Așezări umane :

·	Programul de lucru va fi structurat în intervale de timp optime, astfel încât să se limiteze disconfortul creat de funcționarea utilajelor specifice în apropierea zonelor locuite;

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Conform prevederilor art. 43, alin. (3) și (4) din Anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018, la finalizarea proiectului, veţi notifica A.P.M. Gorj în vederea verificării respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale  Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.